## Slide 1: Préparation aux oraux de la banque PT
Cisaille Hydaulique
Lycée de La Martinière Monplaisir – PT – PT
Équipe pédagogique PT

## Slide 2: Analyser le fonctionnement général

## Slide 3: Analyser le fonctionnement général
Dispositif élastique permettant de réouvir l’outillage après la découpe.
Pompe hydraulique
Réducteur
Vérin

## Slide 4: Analyser le fonctionnement général
Bouchon de mise à niveau et de vidange
Bouchon de remplissage
Joint « racloir » fonctionnant à faible vitesse de translation et haute pression

## Slide 5: Analyser le circuit hydraulique

## Slide 6: Modéliser la cisaille
1
2
a
b
Deux contacts de type plan – plan.
Chacune des liaisons peut être modélisée par une liaison appui plan.
On pourrait montrer que la liaison équivalente est une liaison appui plan avec un degré d’hyperstatisme de 3.
  : nombre d’inconnues statiques 3 par liaison
  : nombre de pièces
  : nombre de mobilités : 1 rotation et 2 translations
Contraintes de fabrications :
  Distance entre les faces
  Parallélisme des faces (2 contraintes d’orientation)

## Slide 7: Modéliser la cisaille
Pour chacune des liaisons, les surfaces de contact sont des cylindres, associés à des plans.
  L’association cylindre – cylindre permet de réaliser une liaison pivot glissant.
  L’appui latéral permet d’arrêter la translation et donc d’obtenir une liaison pivot.
Ici, il a été choisi d’utiliser une liaison par contact direct, sans interposition de paliers lisses ou d’éléments roulant ou sans matériau spécifique (en tout cas, rien n’indique l’existence d’alliage de cuivre sur le dessin d’ensemble).
Ce choix peut s’expliquer par des vitesses de rotations relativement faibles.

## Slide 8: Modéliser la cisaille

## Slide 9: Vérification des performances Temps de coupe d’une barre
En mesurant sur le plan, le rapport de réduction du train d’engrenage est de 0,15. L’axe à excentrique tourne donc à la fréquence de rotation de 150 tour/min ou 2,5 tours/s.
Un tour de pompe dure donc environ 0,4 s.
  Course du piston : 8 mm
  Diamètre du piston : 16,4 mm
  Volume cylindre : 1 690 mm3
  Cylindrée : 3380 mm3 pour un tour de pompe.
Piston :
  Course : 16 mm
  Diamètre : 54 mm
  Volume : 36 644 mm3
Temps pour couper la barre :
  11 tours de pompe
  4,33 secondes

## Slide 10: Vérification des performances Calcul du débit instantané
Objectif : le débit instantané s’exprime par avec S section du piston et vitesse de translation du piston.
Stratégie :
  Étude de la transformation de mouvement due au réducteur (modélisation + établissement de la loi E/S d’un réducteur)
  Étude de la transformation de mouvement due à l’excentrique (modélisation + résolution de la loi E/S par fermeture géométrique)
  Étude de la transformation de mouvement due au système de bascule (modélisation + résolution de la loi E/S par fermeture géométrique)
    Établissement du débit instantané

## Slide 11: Vérification des performances Calcul du débit instantané
On a :
Méthode 1 : on projette l’équation sur
Méthode 2 : projection dans :
  On a alors :

## Slide 12: Vérification des performances Calcul du débit instantané
On a :
  + =
En conséquences :
  Projection sur :
  Projection sur :
  D’où :
Débit instantané :
Débit moyen ;
  5400 mm3/s

## Slide 13: Vérification des performances Estimation de la pression maximale et de la puissance
Estimation de la puissance nécessaire à découper une barre
  Temps de découpe : 5s, course : 16 mm 
  Effort : résistance à la rupture du matériau : 400 MPa, dimensions de la zone de coupe : 16mm x 2mm 
  Puissance nécessaire :

## Slide 14: Analyse PPM
Produit
Arbre
Matériau
Alliage d’acier
(Acier faiblement allié)
Procédé
Forge, Tournage et taille de engrenages
Critères mécaniques
  Transmission des efforts
Critères chimiques
  Surement négligeables
Critères thermiques
  Surement négligeables
Produit  Procédé
  Formes
    Profil cylindrique
    Secteur denté
    Hélicoïde
Procédé  Produit
  Grand rayons dans les surfaces de raccordement (peu visible ici)
  Fibrage de la pièce (non visible ici)
Température de fusion
Brut cylindrique laminé
Forgeage des formes générales
Ébavurage
Usinage :
  Tournage des parties cylindriques et planes
  Tournage sur tour 3 axes pour les rainures de clavette
Taille des engrenages et de la portion hélicoïdale
Trempe superficielle + Revenu
  Engrenages, portées de roulements.
Usinage des de finition