## Slide 1: Préparation aux oraux de la banque PT
Cisaille Hydaulique
Lycée de La Martinière Monplaisir – PT – PT
Équipe pédagogique PT

## Slide 2: Analyser le fonctionnement général
https://www.youtube.com/watch?v=qVCPIXaqxqc

## Slide 3: Analyser le fonctionnement général
Dispositif élastique permettant de réouvir l’outillage après la découpe.
Pompe hydraulique
Réducteur
Vérin

## Slide 4: Analyser le fonctionnement général
Bouchon de mise à niveau et de vidange
Bouchon de remplissage
Joint « racloir » fonctionnant à faible vitesse de translation et haute pression

## Slide 5: Analyser le circuit hydraulique

## Slide 6: Modéliser la cisaille
1
2
a
b
Deux contacts de type plan – plan.
Chacune des liaisons peut être modélisée par une liaison appui plan.
On pourrait montrer que la liaison équivalente est une liaison appui plan avec un degré d’hyperstatisme de 3.
  : nombre d’inconnues statiques 3 par liaison
  : nombre de pièces
  : nombre de mobilités : 1 rotation et 2 translations
Spécifications dimensionnelles (mêmes spécifs sur chacune des pièces)
  Distance entre plans
Spécifications de forme : planéité des surfaces
Spécifications géométrique : symétrie des faces.

## Slide 7: Modéliser la cisaille
Pour chacune des liaisons, les surfaces de contact sont des cylindres, associés à des plans.
  L’association cylindre – cylindre permet de réaliser une liaison pivot glissant.
  L’appui latéral permet d’arrêter la translation et donc d’obtenir une liaison pivot.
Ici, il a été choisi d’utiliser une liaison par contact direct, sans interposition de paliers lisses ou d’éléments roulant ou sans matériau spécifique (en tout cas, rien n’indique l’existence d’alliage de cuivre sur le dessin d’ensemble).
Ce choix peut s’expliquer par des vitesses de rotations relativement faibles.

## Slide 8: Modéliser la cisaille

## Slide 9: Vérification des performances Temps de coupe d’une barre
En mesurant sur le plan, le rapport de réduction du train d’engrenage est de 0,15. L’axe à excentrique tourne donc à la fréquence de rotation de 150 tour/min ou 2,5 tours/s.
Un tour de pompe dure donc environ 0,4 s.
  Course du piston : 8 mm
  Diamètre du piston : 16,4 mm
  Volume cylindre : 1 690 mm3
  Cylindrée : 3380 mm3 pour un tour de pompe.
Piston :
  Course : 16 mm
  Diamètre : 54 mm
  Volume : 36 644 mm3
Temps pour couper la barre :
  11 tours de pompe
  4,33 secondes

## Slide 10: Vérification des performances Calcul du débit instantané
Objectif : le débit instantané s’exprime par avec S section du piston et vitesse de translation du piston.
Stratégie :
  Étude de la transformation de mouvement due au réducteur (modélisation + établissement de la loi E/S d’un réducteur)
  Étude de la transformation de mouvement due à l’excentrique (modélisation + résolution de la loi E/S par fermeture géométrique)
  Étude de la transformation de mouvement due au système de bascule (modélisation + résolution de la loi E/S par fermeture géométrique)
    Établissement du débit instantané

## Slide 11: Vérification des performances Calcul du débit instantané
On a :
Méthode 1 : on projette l’équation sur
Méthode 2 : projection dans :
  On a alors :

## Slide 12: Vérification des performances Calcul du débit instantané
On a :
  + =
En conséquences :
  Projection sur :
  Projection sur :
  D’où :
Débit instantané :
Débit moyen ;
  5400 mm3/s

## Slide 13: Vérification des performances Estimation de la pression maximale
Estimation de la puissance nécessaire à découper une barre
  Temps de découpe : 5s, course : 16 mm 
  Effort :
    résistance élastique des aciers : Re peut f varier 200 MPa à 1000 MPa;
    suivant les aciers, la résistance élastique au glissement peut varier de à ;
    choix d’une résistance au glissement : pour un acier à béton. La résistance élastique d’un acier pour béton armé est de l’ordre de 300 MPa soit une résistance au glissement de 150 à 200 MPa;
    la section cisaillée est de ;
    .
  Puissance nécessaire :
Estimation de la pression nécessaire dans le vérin :
    p : pression
    effort
    : section du piston

## Slide 14: Vérification des performances Estimation de la puissance
En utilisant la puissance trouvée précédemment et en tenant compte du rendement de la pompe e du réducteur à la puissance nécessaire serait de 1930 W.
  Cela est supérieur à la puissance électrique donnée par le document constructeur.
  Les choix des matériaux et des dimensions de la barre sont donc à adapter…
On peut aussi évaluer la puissance hydraulique dans la pompe :

## Slide 15: Analyse PPM Bâti
Produit
Bâti
Matériau
Fonte
Procédé
Moulage, Usinage
Critères mécaniques
  Doit supporter les efforts dans les liaisons
  Doit résister à un environnement contraint (chantier par exemple)
Critères chimiques
  Surement négligeables
Critères thermiques
  Surement négligeables
Produit  Procédé
  Formes
    Complexes
Procédé  Produit
  Épaisseurs constantes,
  Dépouilles éventuelles…
Température de fusion
Moulage : moule destructible, modèle non destructible.
Ébavurage
Usinage des surfaces fonctionnelles
  Fraisage d’ébauche
  Fraisage de finition

## Slide 16: Analyse PPM Couronne
Produit
Couronne
Matériau
acier
Procédé
Moulage, Usinage
Critères mécaniques
  Transmission des efforts du moteur
Critères chimiques
  Surement négligeables
Critères thermiques
  Surement négligeables
Produit  Procédé
  Formes
    Complexes
Procédé  Produit
  Épaisseurs constantes,
  Dépouilles éventuelles…
Assemblage par liaison encastrement démontable du plateau et de la couronne.
Plateau
  Brut laminé « plat »
  Forgeage
  Ébavurage
  Usinage (tournage et fraisage)
Couronne
  Brut laminé (cylindre creux)
  Tournage
  Usinage des dentures